## Slide 1: Sistem ADAS bazat pe Fuziune Senzorială
Chincea Raul-Adrian
Master Electronică Biomedicală An I

## Slide 2: Cuprinsul Prezentãrii
Introducere şi Context
Fundamente Teoretice (SGM & YOLO)
Arhitectura Sistemului Software
Implementarea în MATLAB
Rezultate şi Validare (KITTI)
Concluzii şi Dezvoltări Viitoare

## Slide 3: Contextul Sistemelor ADAS
ADAS = Advanced Driver Assistance Systems.
Importanţa sistemului AEB (Automated Emergency Braking).
Provocarea principală: Identificarea semanticã (CE este) vs. Estimarea metricã (UNDE este).

## Slide 4: Motivaţia Proiectului
Senzorii clasici (Radar) sunt buni la distanţă, dar slabi la identificarea formei.
Camera Mono e excelentă la identificare, dar nu poate măsura precis distanţa.
Soluţia propusă: Camere Stereo (geometrie) + Reţele Neurale (inteligenţă semantică).

## Slide 5: Algoritmul SGM şi YOLOv4
SGM (Semi-Global Matching): Rezolvã limitările algoritmilor locali (SAD) pe zone fãrã textură prin penalizări de netezire multi-direcţionale.
YOLOv4 (You Only Look Once): Reţea optimizată pentru procesare în timp real. Returnează Bounding Boxes şi Etichete.
Fuziunea: Suprapunerea spaţialã a cutiilor 2D peste matricea 3D.

## Slide 6: Arhitectura Software Modulară
Sistemul respectã principiile Model-Based Design:
1. Modul Achiziţie (browseForKITTI.m)
2. Modul Parsare Calibrare (readCalibrationFileKITTI.m)
3. Modul Control (main.m)
4. Modul Fuziune (runADAS_System.m)

## Slide 7: Cod: Extragerea Calibrării (KITTI)
% Extragerea Matricei Intrinseci şi a Distanţei Focale
calib.cam0 = calib.P_rect_02(1:3, 1:3);
focal_length = calib.P_rect_02(1,1);
% Derivarea matematică a Baseline-ului
calib.baseline = abs(calib.P_rect_03(1,4) / focal_length);

## Slide 8: Cod: SGM şi Depth Map
% Generarea Hărţii de Disparitate (Semi-Global Matching)
disparity_map = disparitySGM(left_gray, right_gray, 'DisparityRange', [0, 128]);
% Z = (Baseline * f) / Disparitate
depth_map = (calib.baseline * focal_length) ./ (disparity_map + eps);

## Slide 9: Cod: Crop Spaţial şi Filtrare Mediană
% Decuparea matricei 3D folosind graniţele găsite de AI
object_depth_pixels = depth_map(y1:y2, x1:x2);
% Eliminarea pixelilor infiniţi (ocluziuni)
valid_pixels = object_depth_pixels(object_depth_pixels > 0 & ~isinf(object_depth_pixels));
% Aflarea distanţei reale prin respingerea zgomotului de fond
distance_meters = median(valid_pixels);

## Slide 10: Cod: Declanşatorul AEB (Prag 10m)
% Evaluarea nivelului de ameninţare
if (object_name == "person" || object_name == "car") && distance_meters < 10.0
color = 'red';
warning_text = sprintf('BRAKE! %s at %.1f m', object_name, distance_meters);
emergency_brake = true;
end

## Slide 11: Validare: 'The Rare Event Problem'
Problema: Setul de date KITTI conţine condus preventiv, deci lipsesc coliziunile iminente.
Decizia: Pragul de alertă a fost relaxat de la 5.0m la 10.0m.
Scopul: Forţarea şi validarea porţii logice de frânare pe un set de date defensiv.

## Slide 12: Modul Nominal (Siguranţă) - Scenariul 1
Sistemul identifică vehiculele la distanţe sigure (15.7m, 21.2m) şi menţine starea SYSTEM CLEAR.

## Slide 13: Modul Nominal (Siguranţă) - Scenariul 2
Fuziunea ignoră semnele de circulaţie îndepărtate şi randează corect telemetria pentru vehicule.

## Slide 14: Modul Critic (Emergency Braking)
Sistemul detectează persoana şi bicicleta sub pragul critic (5.7m) şi activează EMERGENCY BRAKE.

## Slide 15: Concluzii şi Dezvoltări Ulterioare
Fuziunea senzorială a fost implementată cu succes. Combinarea geometriei 3D (SGM) cu modelul AI (YOLO) creează un sistem superior.
Dezvoltări viitoare: Implementarea TTC (Time To Collision) pentru un prag dinamic bazat pe viteză.
MATLAB Coder: Compilarea scriptului în C/C++ pentru rularea pe un ECU auto real.

## Slide 16: Vă mulţumesc!